Поздравляем вас с покупкой детского электромобиля фирмы «СТ»

СТ-950 Patrol H. Police –предназначен для детей от 3 до 8 лет.

Технические характеристики:

mах нагрузка - 40кг

батарея: 2(6v 12ah рассчитана на 300 циклов «разряд-заряд»

эксплуатация и хранение при t: от 0( до 40(С

время зарядки: от 6 до10 часов

размер: 1250(610(830 mm

скорость: 3,5(7 км/ч

рабочее время: 2(4 часа (при полностью заряженных батареях)

зарядное устройство: 12v 1A

Эксплуатация электромобиля:

Перед началом движения выберите направление движения: «F» для движения вперед или «R» для движения назад. Выберете скорость движения, «HIGH»-быстро, «LOW»-медленно (две скорости только при движении вперед). Положите руки на руль и поверните ручку газа на себя. При движении вперед включается передняя фара, а при движении назад задняя.

В случае перегрузки, мотоцикл сам остановится (сработает термореле).Вы должны отпустить ручку газа, подождать 15-20сек., затем продолжить движение.

Для включения звука, поставьте переключатель на микрофоне в соответствующее положение.

Зарядка батарей:

- Откройте боковую крышку (слева).

- Вставьте штекер адаптера в разъем от батарей.

- Вставьте зарядное устройство в сеть 220V.

- Заряжать батарею следует 6-10 часов. Не заряжайте батарею, более 20 часов, это сокращает ее ресурс.

- Батарею следует заряжать после каждой длительной поездки. Если батарея не используется длительное время, то ее следует заряжать каждые 3 месяца. Не храните батареи разряженными - это сокращает их ресурс.

- Заряжать батареи следует только ВЗРОСЛЫМ!

- Для нормальной работы электромобиля рекомендуется использовать только фирменные батареи (которые можно приобрести в фирменном сервис центре по указанному ниже адресу).

Правила безопасности:

- Категорически запрещается ездить без надзора взрослых.

- Нельзя ездить по дороге с движением транспорта, в темноте, под уклоном.

- Менять направление движения (вперед/назад) можно только после полной остановки электромобиля.

- Не перегружайте электромобиль свыше указанной нормы

Возможные неисправности:

1.  Электромобиль не едет:

а) Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

(он находится на проводе под сидением)

б) Проверьте надежность соединений проводов.

2.   Электромобиль едет очень медленно:

а) Проверьте, достаточно ли заряжена батарея(6-10часов).

3.   Батарея не принимает зарядку:

а) Перегорел предохранитель (см.1а)

б) Испорчена батарея или зарядное устройство. Заменить

батарею или зарядное устройство.

С вопросами по поводу любых неисправностей или                                                приобретения комплектующих обращаться в сервис центр.

### Инструкция по эксплуатации

#### СТ-950